Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении

коммунально-бытовых нужд

Инструкция обязательна для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства
жилых домов независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, использующего газ при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд, на территории РФ.

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также уплотнение вводов
инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах - на
их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности,- собственников (пользователей).

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с
требованиями инструкции несут собственники (пользователи).

Жилищно-эксплуатационные организации (товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные
потребительские кооперативы; управляющие организации, либо при непосредственном управлении - собственники помещений в многоквартирном
доме) должны:

  - Оказывать специализированным организациям всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования
и пропаганды безопасности пользования газом населением.

    - Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, поддерживать в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию.

    - Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания инженерных коммуникаций.

  - Обеспечить в любое время суток беспрепятственный доступ работников специализированных организаций в подвалы, технические подполья для
проверки их на загазованность.

  - Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за
качеством их проверки, предоставлять в установленные сроки предприятиям газового хозяйства акты на исправность дымоходов и вентиляционных
каналов.

  - Немедленно сообщать специализированным организациям о необходимости отключения газовых приборов при выявлении неисправности
дымоходов и самовольной их установки.

  - Вызывать представителя специализированной организации для отключения газовых приборов при выезде жильцов из квартиры.